Парник-Хлебница

ПАСПОРТ

и инструкция по сборке и эксплуатации

Пермь 2013

Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы, не ухудшающих её потребительских качеств.

Дата выпуска __________________________

Комплектность проверена ________________

Штамп ОТК

Дата продажи

Продавец  ______________________________

(Наименование и штамп организации)

Парник «Хлебница» с покрытием из сотового поликарбоната

1. Общие сведения

Парник предназначен для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Каркас парника, изготовленный из стальной профильной трубы с долговечным полимерным покрытием, выполнен по современной технологии, не требует фундамента и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все необходимое для надежного крепления покрытия и подробная иллюстрированная инструкция с этапами сборки. Количество деталей парника минимально, что позволяет её быстро собирать и устанавливать даже собственными силами.

Каркас парника в упакованном виде достаточно компактен и представляет собой 4 упаковочные единицы:

- Пакет с торцами парника в сборе - 1шт.

- Пакет с полу дугами парника в сборе - 1шт.

- Пакет с направляющими парника - 1 шт.

- Пакет с комплектующими крепежными элементами и фурнитурой с паспортом и инструкцией по сборке и установке - 1шт.

В случае поставки каркаса парника в комплекте с покрытием из сотового поликарбоната дополнительно в комплект поставки включаются листы сотового поликарбоната толщиной 3,6 - 4 мм в количестве в зависимости от количества материала, необходимого для покрытия каркаса.

Сборку парника могут выполнить 2 человека за 2-3 часа, с минимальным количеством инструмента.

2. Комплект поставки.

В комплект поставки каркаса входит 4 упаковочные единицы. В зависимости от модификации парника комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки парника. Их полный перечень представлен в таблице:

| Характеристика парника | Комплектующие и их количество для парника, шириной 1300 и высотой 750 мм: |
| --- | --- |
| Длина парника (м.) | Кол-во дверей (шт.) | Кол-во форточек (шт.) | Торец в сборе (шт.) | Полу дуга в сборе (шт.) | Элемент основания теплицы (шт.) | Элемент стяжки продольной (шт.) | Завертка | Крючок ветровой | Ручка в сборе (шт.) | Саморез 4x16 (шт.) | Саморез с пресшайбой 4,2x25 + шайба кровельная для крепления поликарбоната (шт.) | Сотовый поликарбо нат 4мм (лист) | Винт М5х50 / Винт М6х55 (шт.) | Гайка М5 / Гайка М6 для сборки каркаса (шт.) |
| 2 |  |  | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 1 | 20 | 30 | 2/3 | 4/2 | 4/2 |
| 4 |  |  | 3 | 2 |  | 14 |  |  | 1 | 40 | 60 | 1 | 8/2 | 8/2 |

| Характеристика парника | Комплектующие и их количество для парника, шириной 2000 и высотой 1000 мм: |
| --- | --- |
| Длина парника (м.) | Кол-во дверей (шт.) | Кол-во форточек (шт.) | Торец в сборе (шт.) | Полу дуга в сборе (шт.) | Элемент основания теплицы (шт.) | Элемент стяжки продольной (шт.) | Завертка | Крючок ветровой | Ручка в сборе (шт.) | Саморез 4x16 (шт.) | Саморез с пресшайбой 4,2x25 + шайба кровельная для крепления поликарбоната (шт.) | Сотовый поликарбо нат 4мм (лист) | Винт М5х50 / Винт М6х55 (шт.) | Гайка М5 / Гайка М6 для сборки каркаса (шт.) |
| 2 |  |  | 2 | 2 |  | 7 |  |  | 1 | 20 | 30 | 1 | 4/2 | 4/2 |
| 4 |  |  | 3 | 2 |  | 14 |  |  | 1 | 40 | 60 | 1.5 | 8/2 | 8/2 |

4. Требования по условиям эксплуатации:

Парник  в покрытом состоянии рассчитан на снеговую нагрузку не более 20 кг/кв.м и ветер скоростью не более 20 м/с. При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление парника к земле.

Диапазон температур от -60 до +80 °С

Собранный парник должен быть установлен на предварительно приготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру основания во избежание получения деформации каркаса.

Покрытие парника на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра.

Если парник остаётся без присмотра, то его легко демонтировать для дальнейшего хранения (необходимая площадь для хранения не более 4 м2).

Для очистки поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

5. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции при указанных величинах внешних
атмосферных воздействий.

Полезный срок службы каркаса изделия при условии соблюдения

правил эксплуатации - 15 лет.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки.

Монтаж поликарбоната на каркас парника начинается с краёв каркаса и производится следующим образом:

При помощи рулетки производим замер внешней образующей дуги, включая оба основания. Полученный размер отрезаем на ровной поверхности по линейке от листа сотового поликарбоната с небольшим запасом.

На дуги уложить лист поликарбоната лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60мм. Уложенный материал закрепить саморезами с прессшайбами 4,2x25мм по образующей поверхности дуги по имеющимся отверстиям.

Аналогично закрываем другую часть каркаса.

При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

Покрытие парника установлено, поэтому защитную пленку верхнего слоя поликарбоната можно снять.

В завершающий этап сборки входит установка ручек. Для их закрепления в комплекте имеются саморезы 4х16.

После сборки каркаса  производим герметизацию всех торцов сотового поликарбоната при помощи нейтрального силиконового герметика (при наличии герметика).

3. Инструкция по сборке

Сборку парника могут выполнить 2 человека с наличием следующего инструмента:

- Лопата совковая

- Отвертка крестовая

- Ключ гаечный на 10 мм, 8 мм.

- Шуруповерт с битой PH-2

- Нож строительный

- Пистолет с нейтральным силиконовым герметиком

- Уровень строительный

- Шнур (веревка) для измерения диагоналей

- Рулетка 6м.

- Молоток

Общий вид каркаса в сборе представлен на рис. 1.

Рис.1. Общий вид каркаса парника в сборе

Сборку парника необходимо производить в следующей  последовательности: На выбранном участке выровнять поверхность земли, чтобы высота неровностей была не более 5 см.

Перед сборкой каркаса необходимо закрыть торцы сотовым поликарбонатом. Для этого на ровной и твердой поверхности необходимо отрезать строительным ножом по линейке два листа сотового поликарбоната длиной 750 мм при ширине 2100 мм. Затем распаковать пакет с торцами парника и уложить один из них в горизонтальном положении. На поверхность торца уложить лист сотового поликарбоната 750х2100 мм лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа, так, чтобы соты поликарбоната были перпендикулярны основанию торца.

Наружная сторона панели имеет специальную маркировку

Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, её необходимо убрать лишь после полной сборки парника во избежание повреждения материала в процессе монтажа.

Уложив лист поликарбоната приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами 4,2x25мм, для которых в каркасе предусмотрены отверстия. После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца. Дальнейшая сборка выполняется в следующем порядке:

Собрать и установить (по уровню) направляющие парника из трубы (позиция № 5) на предварительно выровненную утрамбованную поверхность и соединить их по имеющимся в торцах (позиция № 1,2) штырям при помощи винтов М5 и саморезов 4х16 мм и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

Собрать и установить (по уровню) направляющие парника из трубы (позиция № 6) на предварительно выровненную утрамбованную поверхность и соединить их по имеющимся в полу дугах (позиция № 3,4) штырям при помощи саморезов 4х16 мм и затянуть их при помощи  отвертки.

Затем соединить между собой собранные между собой торцы и собранные между собой полу дуги по имеющимся отверстиям при помощи винтов М6.

Важно чтобы после затяжки винтов их головка была утоплена в трубу и не выступала над её поверхностью более чем на 1-1,5мм.

После сборки каркаса проверить при помощи уровня и при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса.

Если геометрические параметры каркаса приведены в норму, производим закрепление каркаса к фундаменту (при наличии фундамента).

# Text boxes

1. торец в сборе (передний).

2. торец в сборе (задний).

3. полу дуга (левое).

4. полу дуга (правое).

5. стяжки (направляющие).

6. стяжки (направляющие).